## Slide 1: Vorgaben, Anregungen und praktischer Umsetungsrahmen der Spurenstoffmessung
Sven Schirrmeister, TQR

## Slide 2: Agenda
Spurenstoffe
Vorgaben der Gesetzgebung
Anspruch an die Analytik
Umsetzung bei FEO

## Slide 3: Spurenstoffe
Was sind anthropogene Spurenstoffe
Bei anthropogenen Spurenstoffe bzw. Mikroverunreinigungen handelt sich um künstlich hergestellte, meist organische Stoffe, wie z. B. Pestizide, Pharmaka, Körperpflegemittel und Industriechemikalien sowie deren Abbauprodukte und Metabolite, die in Gewässern unerwünscht sind. (Quelle: DWA)
Als Spurenstoffe werden organische anthropogene Stoffe bezeichnet, die in einer geringen Konzentration von weniger als einem millionstel Gramm (< 1 µg/l) in unseren Gewässern nachzuweisen sind. […] Zu den Spurenstoffen zählen beispielsweise Arzneimittelwirkstoffe, Röntgenkontrastmittel, Duftstoffe in Körperpflege- und Reinigungsmitteln, Biozide, Flammschutzmittel, perfluorierte Chemikalien (PFC) sowie Stoffe mit hormonähnlichen Wirkungen. (Umweltministerium Baden-Württemberg)

## Slide 4: Spurenstoffe
Substanzen im Wasser
Bilanzraum Wasser der Erde
Es gibt ca. 1,4 Billionen Kubikmeter Wasser auf der Erde
~ 1 % Süßwasser

## Slide 5: Spurenstoffe
Substanzen im Wasser
Anthropogene Quellen
Anthropogene Stoffe
Anthropogene Stoffe bilden nur ein Bruchteil
Besonders Relevant, da diese Stoffe teilweise durch nicht natürliche Prozesse entstanden sind

## Slide 6: Spurenstoffe
Substanzen im Wasser
Anthropogene Quellen
Analysierbar
Viele Stoffe sind analysierbar, aber nicht alle!
Analysen sind nicht möglich, weil:
Zu geringe Konzentrationen im Wasser
Zu hoher analytischer Aufwand

## Slide 7: Spurenstoffe
Substanzen im Wasser
Anthropogene Quellen
Analysierbar
Toxikologisch relevant
Reguliert
Nicht alle Stoffe sind toxisch (Umwelt/Mensch):
Manche Regulierung stellen nur Ziele dar, nicht Wege (WRRL)
UQN von Heptachlor (PBSM) 2x10-7 µg/l

## Slide 8: Spurenstoffe
Substanzen im Wasser
Anthropogene Quellen
Analysierbar
Toxikologisch relevant
Reguliert
Reguliert im Trinkwasser
Regulierung im Trinkwasser:
Natürliche und anthropogene Stoffe
Nur ein Bruchteil der möglichen Spurenstoffe im Wasser

## Slide 9: Spurenstoffe
Substanzen im Wasser
Anthropogene Quellen
Analysierbar
Toxikologisch relevant
Reguliert
Relevant für das Wasserwerk
Reguliert im Trinkwasser
Regulierung im Trinkwasser:
ca. 500 Stoffe
Starke Zunahme anthropogener Stoffe
Anpassung an die Ressource des jeweiligen Wasserwerks

## Slide 10: Spurenstoffgruppen
Welche Parametergruppen im Trinkwasser werden reguliert?

## Slide 11: Spurenstoffgruppen
Welche Parametergruppen im Trinkwasser werden reguliert?
Coli phagen
Q
Schwer-metalle
R
Medika-mente
Q
Metabolite
Q
PBSM
(R)
ungenau
Industrie chem.
R
PFAS
Q
Coliforme
E.Coli
R
Bis 2019

## Slide 12: Spurenstoffgruppen
Welche Parametergruppen im Trinkwasser werden reguliert?
Coli phagen
Q
Schwer-metalle
R
Medika-mente
Q
Metabolite
Q
PBSM
(R)
ungenau
Industrie chem.
R
PFAS
Q
Coliforme
E.Coli
R
Coli phagen
Q
Schwer-metalle
R
Medika-mente
(R)
Metabolite
(R)
PBSM
(R)
ungenau
Industrie chem.
R
PFAS
Q
Coliforme
E.Coli
R
Bis 2019
Ab 2020
Erlass
Landeslisten

## Slide 13: Spurenstoffgruppen
Welche Parametergruppen im Trinkwasser werden reguliert?
Coli phagen
Q
Schwer-metalle
R
Medika-mente
Q
Metabolite
Q
PBSM
(R)
ungenau
Industrie chem.
R
PFAS
Q
Coliforme
E.Coli
R
Coli phagen
Q
Schwer-metalle
R
Medika-mente
(R)
Metabolite
(R)
PBSM
(R)
ungenau
Industrie chem.
R
PFAS
Q
Coliforme
E.Coli
R
Coli phagen
R
Schwer-metalle
R
Industrie chem.
R
PFAS
R
Coliforme
E.Coli
R
Mikro-plastik*
?
Bis 2019
Ab 2020
Ab 2023 und in Zukunft
Medika-mente
(R)
Metabolite
(R)
PBSM
(R)
ungenau
Erlass
Landeslisten
*Analysemethode festgelegt 12.3.2024
Innerhalb von 4 Jahren haben sich die Stoffgruppen nahezu verdoppelt!

## Slide 14: Vorgaben der Gesetzgebung
Ziel der Gesetzgebung: sichere und hohe Trinkwasserqualität

## Slide 15: Vorgaben der Gesetzgebung
Ziel der Gesetzgebung: sichere und hohe Trinkwasserqualität
Ansatz (bisher): Prüfen der Trinkwasserqualität und Einhaltung von Grenzwerten
Ansatz (ab 2023): + Begutachtung der Ressource und Risikobewertung für die Trinkwasserqualität

## Slide 16: Vorgaben der Gesetzgebung
Ziel der Gesetzgebung: sichere und hohe Trinkwasserqualität
Ansatz (bisher): Prüfen der Trinkwasserqualität und Einhaltung von Grenzwerten
Ansatz (ab 2023): + Begutachtung der Ressource und Risikobewertung für die Trinkwasserqualität
Resiliente Wasserqualität
1. Ressource
2. Trinkwasser

## Slide 17: Vorgaben der Gesetzgebung
Ziel der Gesetzgebung: sichere und hohe Trinkwasserqualität
Ansatz (bisher): Prüfen der Trinkwasserqualität und Einhaltung von Grenzwerten
Ansatz (ab 2023): + Begutachtung der Ressource und Risikobewertung für die Trinkwasserqualität
Resiliente Wasserqualität
1. Ressource
2. Trinkwasser
Risikofaktoren für die Ressource im Hinblick für den menschlichen Gebrauch
Emissionen von
Agra, Industrie und Gewerbe, Siedlungen,
Altlasten, etc.
Ziel: Risikomanagement
Regelwerk: TrinkwEGV

## Slide 18: Vorgaben der Gesetzgebung
Ziel der Gesetzgebung: sichere und hohe Trinkwasserqualität
Ansatz (bisher): Prüfen der Trinkwasserqualität und Einhaltung von Grenzwerten
Ansatz (ab 2023): + Begutachtung der Ressource und Risikobewertung für die Trinkwasserqualität
Resiliente Wasserqualität
1. Ressource
2. Trinkwasser
Risikofaktoren für die Ressource im Hinblick für den menschlichen Gebrauch
Emissionen von
Agra, Industrie und Gewerbe, Siedlungen,
Altlasten, etc.
Ziel: Risikomanagement
Regelwerk: TrinkwEGV
Sicherstellung der TW-Qualität für den menschlichen Gebrauch
Gegebenenfalls Anpassung der Aufbereitung an die Ressource
Ziel: Trinkwasserbereitstellung
Regelwerk: TrinkwV

## Slide 19: Vorgaben der Gesetzgebung
Ziel der Gesetzgebung: sichere und hohe Trinkwasserqualität
Ansatz (bisher): Prüfen der Trinkwasserqualität und Einhaltung von Grenzwerten
Ansatz (ab 2023): + Begutachtung der Ressource und Risikobewertung für die Trinkwasserqualität
Resiliente Wasserqualität
1. Ressource
2. Trinkwasser
Risikofaktoren für die Ressource im Hinblick für den menschlichen Gebrauch
Emissionen von
Agra, Industrie und Gewerbe, Siedlungen,
Altlasten, etc.
Ziel: Risikomanagement
Regelwerk: TrinkwEGV
Sicherstellung der TW-Qualität für den menschlichen Gebrauch
Gegebenenfalls Anpassung der Aufbereitung an die Ressource
Ziel: Trinkwasserbereitstellung
Regelwerk: TrinkwV
Effiziente und sichere Kontrolle der Trinkwasserqualität

## Slide 20: Anspruch an die Analytik
Schwer-metalle
PBSM
Industrie chem.
Coliforme
E.Coli
Labore der
FEO
Externe Labore
Umsetzung
Vorgaben
2019

## Slide 21: Anspruch an die Analytik
Schwer-metalle
PBSM
Industrie chem.
Coliforme
E.Coli
Labore der
FEO
Medika-mente
Metabolite
Externe Labore
Umsetzung
Vorgaben
2020

## Slide 22: Anspruch an die Analytik
Schwer-metalle
PBSM
Industrie chem.
Coliforme
E.Coli
Labore der
FEO
Medika-mente
Metabolite
Externe Labore
Coli. Phagen
PFAS
Mikro-plastik
Coliforme
E.Coli
Umsetzung
Vorgaben
Maßnahmen:
Beschaffung LC-MS
Akkreditierung der PFAS
Expertise Mikroplastikanalytik
Ab 2023

## Slide 23: Anspruch an die Analytik
Labore der
FEO bis 2025
Externe Labore
Schwer-metalle
PBSM
Industrie chem.
Coliforme
E.Coli
Medika-mente
Metabolite
Coli. Phagen
PFAS
Mikro-plastik
Coliforme
E.Coli
Umsetzung
Vorgaben

## Slide 24: Spurenstoffanalytik
Auswahl 
Relevanz
Vorkommen
Verhalten in der Umwelt / Aufbereitung
Toxizität
Messbarkeit
Verfahren
Analytischer Aufwand
Verfügbarkeit von Kalibrierstandards
Prüfmethode
Adaptierung der Methode an die vorhandene Analytik
Validierung des Verfahrens / Qualitätsicherung intern
Ringversuche / Vergleichsuntersuchungen / QS extern
Begutachtung DAkkS
Akkreditierung

## Slide 25: Umsetzung in der FEO GmbH
Roadmap

## Slide 26: Umsetzung in der FEO GmbH
Laufende Tätigkeiten zum Ressourcenschutz
Verringerung der Haloetherbelastung der Elbe
Elbe-Messprogramm der AWE
Mitarbeit in den Gremien der IKSE
kommende Themen
Umsetzung der Reduzierungziele erreichen
Erstellung eines Einleitkatasters
Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Wasserversorger an der Elbe